РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН

ДУМА

Шумского МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

**************************

от «_11_» августа 2015 года	 № 19

Об утверждении программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры Шумского

муниципального образования на 2015 - 2019 годы и

с перспективой до 2032 года.

В целях разработки комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории Шумского муниципального образования, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", частью 1 статьи 11 Федерального закона от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Уставом Шумского муниципального образования, Дума Шумского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шумского муниципального образования на 2015 – 2019 гг. и с перспективой до 2032 года (приложение N 1).

2. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Шумского городского поселения».

Глава Шумского

муниципального образования                                                                        Л.А. Кузьменкова

# Приложение №1

к решению

Думы Шумского МО

от «__» ________ 20__ г. №__

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ШУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2015 - 2019 ГОДЫ И С ПЕРСПЕКТИВОЙ ДО 2032 ГОДА

## 1. Паспорт программы

| 1 | Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шумского муниципального образования на 2015 - 2019 годы и с перспективой до 2032 года (далее - Программа) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 2. Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". 3. Градостроительный кодекс РФ. |
| 3 | Заказчик Программы | Администрация Шумского муниципального образования |
| 4 | Разработчик Программы | Администрация Шумского муниципального образования |
| 5 | Цель Программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса и муниципальных целевых программ. 2. Разработка комплекса мероприятий направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры: - повышение уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновление и модернизацию основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшение экологической ситуации в Шумском муниципальном образовании. |
| 6 | Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| 7 | Целевые показатели | Снижение потерь коммунальных ресурсов: - теплоснабжение – до 5% - водоснабжение – до 12 % - электроснабжение – до 3% |
| 8 | Сроки реализации Программы | Период реализации Программы: 2015 - 2019 гг. и на период до 2032 года |
| 9 | Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 29 131 тыс. рублей, в том числе: - средства областного бюджета – 26 257 тыс. руб. - средства местного бюджета – 2 874 тыс. руб. |
| 10 | Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов: 1. Технологических результатов: - повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры; - снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе; - снижение аварийности на сетях и сооружениях. 2. Социально-экономических результатов: - повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности; - повышение качества коммунальных услуг для потребителей |

Шумское муниципальное образование находится на северо-востоке Нижнеудинского района Иркутской области. Общая площадь его составляет 23 774 га. Застройкой занято 256,758га, что составляет 1,08% всех земель муниципального образования. Зоны, занятые лесами, занимают большую часть площади в границах муниципального образования (67,254%). Шумское городское поселение граничит с Нижнеудинским, Атагайским, Усть-Рубахинским, Худоеланским, Порогским муниципальными образованиями. В состав Шумского МО входит один населенный пункт: р.п. Шумский.

Климат - резко-континентальный, с холодной зимой и коротким жарким летом. Наиболее высокая температура воздуха в июле (максимум - 39˚С), наиболее низкая температура в январе – -50˚С.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах 70-138 дней. Средняя продолжительность - 98 дней.

Распределение осадков по территории неравномерно (от 220 до 400 мм в год) и зависит от абсолютной высоты. Максимум осадков наблюдается в июле.

Высота снежного покрова изменяется от 25 см в долинах до 40 см.

Устойчивый снежный покров появляется, в среднем, 6 ноября и сходит 3 апреля. Число дней в году со снежным покровом - 158 дней.

Средняя глубина промерзания почвы составляет 160-200 см.

В зимний период преобладают ветры северо-западного направления, отличающиеся значительным усилением в весенние месяцы, самые ветреные месяцы в году – апрель, март, май, самые тихие – зимние.

### 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Одной из основных проблем Шумского муниципального образования является крайне неудовлетворительное техническое состояние объектов коммунального комплекса.

Кризисное состояние объектов коммунальной инфраструктуры вызвано хроническим недофинансированием сферы коммунального хозяйства в течение длительного периода времени, неэффективной работой предприятий этой сферы, высокой степенью износа основных фондов. Ветхость инженерных сетей приводит к значительным потерям тепловой энергии, воды и других ресурсов, что в свою очередь понижает уровень надежности работы коммунальной инфраструктуры.

Анализ состояния коммунальной сферы Шумского муниципального образования  требует разработки комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

#### 2.1. Теплоснабжение

В р.п. Шумский имеется одна муниципальная котельная, которая осуществляет теплоснабжение общественных зданий. Котельная «Шум» находится в оперативном управлении ООО СК «Ремстрой». Теплоснабжение жилых зданий осуществляется от домовых печей на дровах (индивидуальными источниками отопления).

Табл. 1 Источники теплоснабжения

| № | Наименование организации, учреждения | Место расположение | Марка котлов | Кол-во котлов | Мощность котельной, Гкал.ч. | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал.ч. | Вид топлива | Протяженность сетей, м. | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Шум» | Р.п. Шумский, пер. Рабочий 3 | КВр- 0,58 (0,5)КБ КВр- 0,58 (0,5) КБ КВр- 0,58 (0,5)КБ | 1 1 1 | 1,5 | 1,09 | уголь | 1642 | ООО СК «Ремстрой» |

Мощность котельной «Шум» составляет 1,5 Гкал/ч, присоединенная нагрузка – 1,09 Гкал/ч. Генерация тепловой энергии на котельной происходит при сжигании твердого топлива (уголь). Подача топлива в котлы и золоудаление осуществляется вручную.

Вода для подпитки котлов поступает из скважины без дополнительной подготовки и химводоочитстки.

Основными потребителями тепловой энергии являются объекты социальной сферы.

Схема тепловых сетей - двухтрубная радиальная, тупиковая с зависимым присоединением потребителей. Сети выполнены преимущественно в подземном исполнении в непроходных железобетонных каналах. В качестве теплоизоляции трубопровода использовалась минеральная вата, на некоторых участках трубопровода теплоизоляция отсутствует. В соответствии с документацией наружные теплосети котельной «Шум» Шумского МО состоит из трубопроводов следующего диаметра: 125 мм, 100 мм, 80 мм и 50 мм. Все трубопроводы находятся в аварийном состоянии, ввиду того, что с момента прокладки теплосетей в 1980 году, мероприятия по ремонту теплосетей, либо замены аварийных участков трубопроводов не производились. В котельной «Шум» Шумского МО отсутствует водоподготовка, что усиливает разрушение металла трубопроводов и увеличивает количество известковых отложений на внутренних стенках труб. Процент потерь по теплотрассе превышает все допустимые показатели, потери происходят не только из-за того, что трубопроводы пришли в негодность, а также из-за износа теплоизоляции трубопроводов и разрушения материала лотков, в которых находятся трубопроводы по всей длине теплотрассы.

Температурный график централизованного качественного регулирования температуры теплоносителя 95/70°C.

Регулирование отпуска теплоты осуществляется на котельной путем изменения температуры теплоносителя при изменении температуры наружного воздуха.

Количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям, вычисляется расчетным путем.

Теплоэнергетическое оборудование источника теплоснабжения имеет значительный физический износ и нуждается в замене.

# Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения

- Разрегулированность всей системы теплоснабжения.

- Высокая изношенность инженерных коммуникаций потребителей тепловой энергии и их разрегулированность.

- Здание котельной не соответствуют современным требованиям по теплопотерям ограждающих конструкций и их энергоэффективности.

- Морально и физически устаревшее котельное оборудование, отсутствие систем автоматизации, диспетчеризации и систем пылегазоулавливания, что существенно ухудшает экологическую обстановку на территории Шумского муниципального образования.

- Высокий удельный расход топлива, электрической энергии на производство тепловой энергии.

- Отсутствие водоподготовки подпиточной воды.

- Большая часть тепловых сетей отработала свой срок службы и не удовлетворяет требованиям надежности и долговечности ни по качеству строительных конструкций теплопроводов, ни по теплофизическим показателям. Из-за разобщенной застройки сети теплоснабжения имеют большую протяженность по отношению к малоэнергоемкому потребителю. В результате сложившихся неблагоприятных факторов, сети теплоснабжения имеют высокие ненормативные потери тепла на погонный метр, а вследствие этого большой процент тепловых потерь к отпущенной потребителю тепловой энергии.

#### 2.2. Водоснабжение

В р.п. Шумский централизованное водоснабжение отсутствует. Водоснабжение жилых домов  осуществляется децентрализовано от 5 колодцев шахтного типа, основная часть населения используют для водоснабжения скважины, пробуренные самостоятельно на собственных приусадебных участках. Вода в колодцах характеризуется повышенным содержанием железа.

Жилищный фонд с децентрализованным водоснабжением составляет 100% от общей площади, в котором проживает 2990 человек.

В р.п. Шумский имеется артезианская скважина глубиной 55 м, насос ЭЦВ 6-10-110, которая используется для подпитки котельной «Шум» и для водоснабжения Шумской средней общеобразовательной школы. Скважина эксплуатируется предприятием ООО СК «Ремстрой».

#### 2.3. Канализация

Централизованная система канализации в Шумском муниципальном образовании отсутствует.

Канализационные очистные сооружения, канализационные насосные станции и ливневая канализация в Шумском муниципальном образовании отсутствуют.

Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. Вывоз из выгребов осуществляется ассенизационными машинами на очистные сооружения и на рельеф. В границах населенных пунктов и на территории промышленных предприятий поселения отсутствуют системы дождевой канализации.

#### 2.4. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Шумского МО осуществляется от ПС110/35/10кВ «Рубахино», находящейся в собственности ОАО «ИЭСК» ЗЭС.

Таб. 2 Основные данные по существующей подстанции

| Наименование ПС | Система напряжений, кВ | Количество и установленная мощность трансформаторов, МВА | Нагрузка ПС по контрольному замеру, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего по ПС | На шинах 6-10кВ | На шинах 6-10кВ для нужд Шумского МО |
| Рубахино | 110/35/10 | 2х16 | 12,56 | 7,55 | 0,74 |

На основании данных контрольных замеров на январь 2011 г. совмещенный максимум электрических нагрузок Шумского МО на шинах 6-10 кВ центра питания составил 0,74 МВт. Подстанция имеет загрузку, удовлетворяющую условиям аварийного режима.

ПС110/35/10кВ «Рубахино» получает питание от ВЛ110кВ ПС «Нижнеудинск» - ПС «Будагово».

Электрические сети 10-35-110кВ выполнены воздушными линиями.

Понижение напряжения с 10 кВ до уровня 0,4 кВ осуществляют 22 трансформаторными подстанциями. Трансформаторные подстанции и воздушные линии электропередач находятся в удовлетворительном состоянии и обеспечивают бесперебойное электроснабжение поселка, перепады напряжения находятся в пределах нормы. Среднее потребление электроэнергии поселением составляет 6 328 886 кВтч в год, в том числе по категориям:

- населением – 4 272 908 кВтч;

- объектами социальной сферы – 669 014 кВтч;

- объектами промышленности и торговли – 1 386 964 кВтч.

В зимнее время из-за использования населением бытовых обогревателей наблюдается снижение напряжения сети.

Проблемы эксплуатации системы электроснабжения

1. Низкая надежность электроснабжения, электрооборудование трансформаторных подстанций периодически выходит из строя и требует замены.

3. Износ основного оборудования, ветхое техническое состояние некоторых участков электрических сетей.

4. В зимнее время на некоторых участках низкое напряжение в сети.

#### 2.5. Система обращения с отходами производства и потребления

Очистка территории поселения от отходов производства - одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

В Шумском МО отсутствует селективный сбор бытовых отходов и вторичное использование утилизируемой части отходов, также отсутствует централизованный вывоз ТБО.

Нормы накопления твердых бытовых отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры торговли, уровня развития промышленности и др. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с ростом доходов населения. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось - помимо традиционных материалов, таких, как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального старения вещей, что также ведет к росту количества отходов.

Кроме бытовых отходов образуются сельскохозяйственные отходы в личных подворьях жителей поселения, которые содержат крупный рогатый скот, свиней, домашнюю птицу.

Бытовые отходы и мусор с территории Шумского МО вывозятся населением самостоятельно на место временного накопления бытовых отходов, расположенное в 7 км от поселка.

Основные проблемы и недостатки системы санитарной очистки

•	отсутствует система сбора и удаления отходов;

•	вывоз отходов осуществляется на место временного накопления отходов. Это приводит к проникновению загрязняющих веществ в почву и грунтовые воды;

•	не уделено особое внимание опасным отходам, в т.ч. ртутьсодержащим (люминесцентные лампы, термометры, прочие приборы);

•	актуальной проблемой остается стихийное образование несанкционированных свалок.

Главным фактором, влияющим на положение дел в сфере сбора и вывоза твердых бытовых отходов является недостаточное финансирование.

3. ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1.	Определение перспективных показателей развития МО с учетом социально-экономических условий

Динамика численности населения

Численность населения Шумского муниципального образования на конец 2014 года составляет 2990 человека. В последнее время численность населения поселения сокращается. За последние 5 лет численность жителей поселка уменьшилась с 3091 до 2990, т.е. на 3,26 %.

По минимальной оценке при сохранении тенденции смертности, рождаемости и миграции прогнозная численность населения р.п. Шумский на 2019 год составит 3040 чел., в 2032 г. численность населения составит 3099 человек.

| Табл. 3 Численность населения Шумского МО |
| --- |
|  | 2015 г | 2019 г | 2032 г |
| Р.п. Шумский | 2990 | 3040 | 3099 |

Количество трудоспособного населения 1678 человек, количество детей до 18 лет - 710 человек, количество пенсионеров - 602 человека. Из-за нехватки рабочих мест часть трудоспособного населения работает на выезде в других регионах вахтовым методом, или являясь временно безработными, ведут личное подсобное хозяйство. В поселении существует так называемая “скрытая занятость”. Оценить количество работников, работающих без оформления трудовых отношений с работодателем достаточно сложно. Наличие теневого рынка трудовых ресурсов негативно сказывается на социально-экономическом развитии поселения и является одним из основных проблем, требующих решения в ближайшее время.

Жилищный фонд

Средняя плотность населения в жилой застройке составляет по муниципальному образованию 10,7 чел./га.

Жилищный фонд Шумского МО представлен деревянными и капитальными жилыми домами и по техническим параметрам находится на среднем уровне. Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 64,3%.

Средняя этажность жилой застройки в Шумском МО составляет 1 этаж. На жилищный фонд малоэтажной застройки (1 этаж) приходится 31, 3449 тыс. м² общей площади жилья (98,6%), 2-этажные – 0,432 тыс. м² общей площади жилья (1,4%).

Таблица 4. Распределение жилищного фонда Шумского МО по этажности и материалу стен

| Населенные пункты | 1-этажные | 2-этажные | итого | Всего, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-квартирные | 2-квартирные |  |  |  |
|  | капитальные, домов | деревянные, домов | итого | капитальные, домов | деревянные, домов | итого | капитальные, домов | деревянные, домов | итого | капитальные, домов | деревянные, домов |  |
| р.п.Шумский |  | 921 | 921 | 4 | 202 | 206 |  | 2 | 2 | 4 | 1125 | 31,7769 |
| % | 0 | 81,5 | 81,5 | 0,4 | 17,9 | 17,9 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 99,6 | 100 |

Средняя обеспеченность населения Шумского МО общей площадью жилья на 01.01.2014 г. составляет 11,8 м²/чел., что значительно ниже среднего уровня для городских поселений Иркутской области (21,1м²/чел.).

Для увеличения объемов строительства жилья необходима активизация работы по привлечению населения к участию в областной программе «Молодым семьям - доступное жилье на 2005-2019 годы», в рамках которой предусмотрено оказание государственной поддержи молодым специалистам, молодым семьям в решении жилищной проблемы, а также ввод в эксплуатацию имеющегося жилищного фонда.

Жилищный фонд поселения отличается низким уровнем благоустройства. Обеспеченность жилищного фонда основными видами инженерного оборудования составляет:

водопроводом                                – 0%

канализацией                                 – 0%

центральным отоплением              – 0%

горячим водоснабжением              – 0%

газоснабжением                             – 0%

газовыми электроплитами             – 0%

ванными и душевыми                    – 0%

телефонами                                    – 0%

мусоропроводами                          – 0%

## Учреждения культурно-бытового обслуживания

Школы и учреждения дополнительного образования

В Шумском МО действует 1 муниципальное общеобразовательное учреждение: СОШ р.п. Шумский (численность учащихся на 01.01.2014 г. - 350 человек).

Учреждения дополнительного образования на территории поселения представлены школой искусств на 100 мест.

Дошкольные образовательные учреждения

Детское дошкольное образование представлено 1 детским садом в р.п. Шумский. Общая численность детей, посещающих детский сад - 90 человек.

Предприятия торговли и общественного питания

Торговая сеть представлена 17 магазинами. Общая торговая площадь составляет 794м². Предприятия общественного питания отсутствуют.

Учреждения здравоохранения

Здравоохранение Шумского МО представлено МУЗ ЦРБ Шумской городской больницей.

Учреждения социального обслуживания

На территории Шумского МО в р.п. Шумский расположен ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Нижнеудинского района».

Предприятия коммунально-бытового обслуживания

Предприятия бытового обслуживания на территории Шумского МО представляют парикмахерская и пошивочная мастерская.

Бань и гостиниц на территории поселения нет. Соответственно, уровень обеспеченности поселения данными услугами находится на крайне низком уровне.

Учреждения культуры и искусства

В Шумском МО действуют Дом культуры на 300 посадочных мест, библиотека на 35000 единиц хранения. Необходимо качественное улучшение материально-технической базы городских учреждений культуры.

Физкультурно-спортивные сооружения

В данный момент на территории Шумского МО все спортивные мероприятия проходят в 2-х спортивных залах общей площадью 1132,8 м2. Кроме этого, для занятий спортом в р.п. Шумский имеется две спортивные площадки общей площадью 4,5 га. Требует особого внимания плохое состояние спортивных площадок.

Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования

Почтовую связь обеспечивает УФПС Иркутской области Филиал ФГУП «Почта России» Нижнеудинский Почтамт, расположенный в р.п. Шумский.

Учреждения, оказывающие услуги финансирования, представлены филиалом Сбербанка.

Развитие сети объектов культурно-бытового обслуживания Шумского МО отражено в таблице 5. Уровень обеспеченности существенно ниже нормативного по таким видам объектов обслуживания, как детские дошкольные учреждения, стационары, магазины и предприятия непосредственного бытового обслуживания. В муниципальном образовании отсутствуют поликлиники и амбулатории, станции скорой помощи, молочная кухня, бассейн, рыночные комплексы, предприятия общественного питания, прачечная, химчистка, баня, гостиница. В достаточной мере развита сеть таких объектов как общеобразовательные школы, учреждения дополнительного образования, аптеки, спортивные залы, территория спортивных сооружений, клубные учреждения, массовые библиотеки, отделения связи и отделения банков.

Таблица 5. Современная обеспеченность населения объектами культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Объекты | Единица измерения | Норматив-ная обеспечен-ность | Вместимость (пропускная способность) | Обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на 1000 жит. | % к норма-тиву |
|  | Детские учреждения |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | 60 | 65 | 24 | 40,1 |
| 2 | Общеобразовательные школы | место | 159 | 1 000 | 371 | 233,0 |
| 3 | Учреждения дополнительного обр. | место | 15,9 | 120 | 44 | 280 |
| 4 | 10% общего количества школьников |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения здравоохранения |
| 5 | Стационары | койка | 13,47 | 25 | 9 | 69 |
| 6 | Поликлиники, амбулатории | посещ. в смену | 18,15 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Станции скорой помощи | автомобиль | 1 на 10 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Молочные кухни | порция в сутки на 1 ребенка | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Раздаточные пункты молочных кухонь | м2 на ребенка | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Аптеки | объект | 1 на 10 тыс. жит. | 1 | 1 на 2,699 тыс. чел. | 100 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения |
| 11 | Спортивные залы | м2 площади пола на 1 тыс. чел. | 60-80 | 1132,8 | 420 | 699,5 |
| 12 | Территория спортивных сооружений | га на 1 тыс. чел. | 0,7-0,9 | 4,5 | 1,67 | 238,2 |
| 13 | Бассейны крытые и открытые | м2 зеркала воды | 20-25 | 0 | 0 | 0 |
|  | Учреждения культуры и искусства |
| 14 | Клубные учреждения** | мест | 80 | 300 | 111 | 138,9 |
| 15 | Городские массовые библиотеки | тыс. ед. хранения | 4,5-7,5 | 35 | 13 | 288,2 |
|  | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 16 | Магазины | м2 на 1 тыс.чел. | м2 торг. площади | 335 | 794,0 | 294 | 98,1 |
| 17 | Рыночные комплексы | то же | 24-40 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Предприятия общественного питания | место | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 5 | 2 | 1 | 14,8 |
|  | Предприятия и учреждения коммунального обслуживания |
| 20 | Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 1,2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Бани | мест на 1 тыс. чел. | место | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Гостиницы | место | 6 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 24 | Отделения связи | объект | 1 на 9-25 | 1 | 1 на 2,699 тыс. чел. | 100 |
|  |  |  | тыс. чел. |  |  |  |
| 25 | Отделения банков, операционная касса | объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | 1 | 1 на 2,699 тыс. чел. | 100 |

- в расчете на 1000 жителей.

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Возможность подключения объектов нового строительства к системам коммунальной инфраструктуры оценивалась по следующим критериям:

а) Теплоснабжение:

-	место расположения объекта;

-	характеристика нагрузок по видам потребления (технологические нужды, отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и видам теплоносителя (Гкал/ч);

-	пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

-	сроки проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию;

-	источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям;

-	параметры (давление и температура) теплоносителей.

б) Водоснабжение и водоотведение:

-	наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса;

-	максимальный объем водопотребления (куб. м/час) объекта капитального строительства;

-	требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и геодезическая отметка верха трубы;

-	диаметр и отметки лотков в местах подключения к системе канализации.

в) Электроснабжение:

-	наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемой мощности на существующих источниках системы электроснабжения муниципального образования в результате перспективного строительства;

-	целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов электрических сетей.

Возможность модернизации или нового строительства объектов коммунальной инфраструктуры оценивалась по критериям:

а) Теплоснабжение:

-	год ввода в эксплуатацию;

-	подключенная нагрузка Гкал/ч;

-	пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

-	параметры (давление и температура) теплоносителей;

-	данные о порывах на тепловых сетях, аварийность, износ.

б) Водоснабжение и водоотведение:

-	год ввода в эксплуатацию;

-	подключенная нагрузка л/с;

-	наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса;

-	максимальный объем водопотребления (л/с) объекта капитального строительства;

-	требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения;

-	данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ.

в) Электроснабжение:

-	год ввода в эксплуатацию;

-	наличие резерва, дефицита отпускаемой мощности (кВт) на существующих источниках системы электроснабжения МО;

-	пропускная способность электрических сетей;

-	подключаемые нагрузки (кВт);

-	целесообразность модернизации существующих объектов электрических сетей.

Таблица 6 Перечень объектов нового строительства, которые могут быть подключены к системам коммунальной инфраструктуры в период реализации Программы

| № п/п | Наименование объекта нового строительства | Характеристика объекта | Период строительства | Планируемая дата подключения к СКИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь тыс. кв.м. | Этажность | Кол-во домов, секций |  |  |
| 1 | Застройка индивидуальными жилыми домами | 24,8 | малоэтажное |  | 2015-2032 гг. | С 2015 г. поэтапно |
| 2 | Предприятия общественного питания |  |  | 40 мест | 2015-2032 гг. | 2015-2032 гг. |
| 3 | Детские дошкольные учреждения |  |  | 65 мест | 2015-2032 гг. | 2015-2032 гг. |
| 4 | Предприятия бытового обслуживания |  |  | 10 рабочих мест | 2015-2032 гг. | 2015-2032 гг. |
| 5 | Бани |  |  | 15 мест | 2015-2032 гг. | 2015-2032 гг. |
| 6 | Гостиницы |  |  | 16 мест | 2015-2032 гг. | 2015-2032 гг. |
| 7 | Строительство новых водопроводных сетей |  |  | 1600 м | 2015-2032 гг. | 2015-2032 гг. |
| 8 | Сооружение новых источников водоснабжения |  |  | 1 | 2015-2032 гг. | 2015-2032 гг. |
| 9 | Реконструкция тепловых сетей |  |  | 1642 м | 2015-2032 гг. | 2015-2032 гг. |
| 10 | Реконструкция котельной |  |  | 1 | 2015-2032 гг. | 2015-2032 гг. |

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шумского городского поселения определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Табл. 7 Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

| № п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство |
| 1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения. Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
| 1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения. Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| 1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения. Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
|  |  | Удельный расход топлива |
| 2 | Водопроводно-канализационное хозяйство |
| 2.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения. Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями. | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 2.2 | Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения. Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения. | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения. Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения | Удельный расход электроэнергии |
| 3 | Электроснабжение |
| 3.1 | Надежность обслуживания систем электроснабжения. Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии |
| 3.2 | Сбалансированность систем электроснабжения. Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 3.3 | Ресурсная эффективность электроснабжения. Повышение эффективности работы систем электроснабжения | Удельные нормативы потребления |

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

-	Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реконструкции систем. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

-	Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса поселения и в целом по Российской Федерации, разделены на 3 группы:

1.	Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Шумского городского поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

2.	Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

3. Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шумского муниципального образования на период до 2032 г. представлены в таблице 8.

Таблица 8 Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шумского муниципального образования на период до 2032 года

| Наименование целевого индикатора | Область применения | Фактическое значение 2014 г. | Значение целевого показателя на 2032 г. | Рациональное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоэнергетическое хозяйство |
| 1.1 Надежность обслуживания систем теплоснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 21 | 0,3 | 0,3 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 80 | 5 | 5 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 100 | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | н/д | 2 | 1 | Конкретное значение определяется, исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций теплоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % от общего объема | Используется для оценки надежности систем теплоснабжения | н/д | 5 | 2 | В ходе реализации Программы в 2032 г. - 5 %. |
| 1.2. Сбалансированность систем теплоснабжения |
| Уровень использования производственных мощностей, % от располагаемой мощности | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 70 | 85 | 95 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения |
| 2. Водоснабжение |
| 2.1. Надежность обслуживания систем водоснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | --- | 1,9 | 0,3 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 1,9 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | --- | 5 | 5 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | --- | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | --- | 2 | 1 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций водоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов, % от общего объема | Используется для оценки надежности систем водоснабжения | --- | 12 | 12 |  |
| 2.2. Сбалансированность систем водоснабжения |
| Относительное снижение годового количества отключений водоснабжения, % | Используется для оценки качества оказываемых услуг | --- | 85 | 85 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения |
| 3.Водоотведение |
| 3.1. Надежность обслуживания систем водоотведения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | --- | 1 | 0,2 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 1,0 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем водоотведения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | --- | 3 | 3 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоотведению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | --- | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоотведению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | --- | 5 | 5 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций водоотведения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| 3.2. Сбалансированность систем водоотведения |
| Относительное снижение годового количества отключений водоснабжения жилых домов, % | Используется для оценки качества оказываемых услуг | --- | 88 | 87 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоотведения |
| 4. Электроснабжение |
| 4.1. Надежность обслуживания систем электроснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | 0,2 | 0,2 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В ходе реализации Программы в 2032 г. уровень аварийности на 1 км составит - 0,2. |
| Износ коммунальных сетей, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | 15 | 3 | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | н/д | 3 | 3 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций, оказывающих услуги в сфере электроснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь электрической энергии, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения | н/д | 3 | 2,5 | Уровень потерь электроэнергии в системе электроснабжения на 2032 - 3 %. |
| 4.2. Сбалансированность систем электроснабжения |
| Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения | н/д | 80 | 80 | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

5.1.	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Согласно результатам обработки исходных данных показатели спроса на тепловую мощность потребителей тепловой энергии в зонах действия источников теплоты (котельных) на 01.01.2015 составляют 1,09 Гкал/ч, из них нагрузки отопления – 1,09 Гкал/ч, горячее водоснабжение отсутствует.

Удельные показатели теплопотребления перспективного строительства рассчитываются исходя из:

-	базового уровня энергопотребления зданий с учетом требований энергоэффективности в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 мая 2011 г. № 224 «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».

-	сроков введения и уровня снижения энергопотребления новых и реконструируемых зданий относительно базового уровня - в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.01.2011 №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»;

-	возможного максимального увеличения мощности систем отопления (вентиляции) зданий нового строительства, обеспечивающих требования энергоэффективности при их оснащении средствами автоматизации - на основе методики расчета годового потребления тепловой энергии на отопление(вентиляцию) СНиП 23-02, Руководства АВ0К-8-2005, учитывающих максимальное использование внутренних тепловыделений и инсоляции;

-	предельной плотности застройки перспективного строительства - на основе нормативных показателей плотности застройки территориальных зон по СП 42.13330.2011;

-	предельной плотности застройки перспективного строительства - на основе нормативных показателей плотности застройки территориальных зон по Региональным нормативам градостроительного проектирования Иркутской области.

В соответствии с генеральным планом развития Шумского городского поселения проектируемые объекты социального назначения на I очередь и расчетный срок, по возможности, подключаются к существующим котельным, либо обеспечиваются индивидуальными теплоисточниками (предполагаемое топливо – уголь).

Проектируемый жилой фонд усадебного типа отапливается индивидуально (печами и электричеством).

Индивидуальные теплоисточники проектируемых объектов социального назначения, имеющие малую мощность и не требующие значительных капиталовложений рассчитаны на электроотопление.

К техническому перевооружению системы теплоснабжения может быть отнесена реконструкция котельной с заменой основного оборудования. Оборудование котельной изношено. Себестоимость отпуска тепловой энергии и тарифов на тепловую энергию высокие, поэтому необходимо предусмотреть реконструкцию существующей котельной и сетей теплоснабжения. Кроме этого, предлагается заменить установленные котлоагрегаты на аналогичные по производительности, но имеющие более высокие значения КПД.

Оценка надежности теплоснабжения потребителей Шумского городского поселения позволяет сделать следующие выводы:

- в системе теплоснабжения поселения большая часть технологических нарушений возникает в тепловых сетях. Для увеличения надежности теплоснабжения потребителей необходима концентрация усилий теплоснабжающих организаций на обеспечении качественной организации путем:

-	замены теплопроводов, срок эксплуатации которых превышает 25 лет;

-	использования при этих заменах теплопроводов, изготовленных из новых материалов по современным технологиям. Темп перекладки теплопроводов должен соответствовать темпу их старения, а в случае недоремонта, превышать его;

-	эксплуатации теплопроводов, связанной с внедрением современных методов контроля и диагностики технического состояния теплопроводов, проведения их технического обслуживания, ремонтов и испытаний. При этом особое внимание должно уделяться строгому соответствию установленного регламента на проведение тех или иных операций по обслуживанию фактической их реализации, а также автоматизации технологических процессов эксплуатации;

-	использования аварийного и резервного оборудования, в том числе на источниках теплоты, тепловых сетях и у потребителей. Отдельное внимание при этом должно уделяться решению вопросов резервирования по направлениям топливо-, электро- и водоснабжения.

С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения потребителей тепловой энергии Шумского городского поселения в качестве первоочередных мероприятий (в период с 2015 по 2019 год) необходимо проведение капитальных ремонтов участков тепловых сетей, имеющих значительный износ и повышенную повреждаемость.

Для обеспечения бесперебойной и надёжной работы системы теплоснабжения необходима поэтапная реконструкции и модернизация всех элементов системы теплоснабжения и проведение ряда мероприятий.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения:

- реконструкция тепловых сетей – 1642 км;

- реконструкция котельной с заменой основного оборудования;

- капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования;

- повышение эффективности теплоснабжения и снижение потерь тепловой энергии за счёт использования теплосберегающих конструкций и материалов при строительстве нового жилья.

Стоимость работ по источнику теплоснабжения (котельной) и реконструкции тепловых сетей, сметной стоимостью оценена в 13 164  000 рублей (таблица 9).

Табл. 9 Финансовые потребности в мероприятия по развитию системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование работ | Планируемые сроки реализации | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция котельной «Шум» и сетей теплоснабжения | 2016-2019 | Средства областного бюджета – 11 651 Средства местного бюджета - 613 |
| 2 | Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельной | 2015 г. | Средства областного бюджета – 837; Средства местного бюджета – 63. |
|  | ИТОГО |  | 13 164, в том числе Областной бюджет – 12 488 Местный бюджет - 676 |

5.2 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Население Шумского МО на расчетный срок предусматривается в количестве 3 099 человек. Согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Табл.4, с учетом объектов соцкультбыта, принимается дифференцированная норма водопотребления в зависимости от принятого благоустройства. Принимается коэффициент максимальной суточной неравномерности – 1,3, коэффициент на промышленные нужды - 1,1, максимальный суточный расход составит 664,74 м³/сутки.

Табл. 10 Водопотребление на расчетный срок

| Планировочные районы | Население, тыс. чел. | Норма водопотребления, л/сут на человека | Коэффициент на промышленные нужды | Коэффициент суточной неравномерности | Расчетное водопотребление, м3/сут | Норма расхода воды на пожаротушение, л/с | Расчетный расход воды на пожаротушение, м3 | Аварийный запас, м3 | Общий неприкосновенный запас в резервуарах, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Шумский | 3,099 | 150 | 1,1 | 1,3 | 664,74 | 3чх1х10 | 108 | 83 | 191 |

Водоснабжение Шумского городского поселения осуществляется от подземных источников. Скважины, на которых имеются нарушения по зонам санитарной охраны, должны быть ликвидированы.

Окончательно местоположение водозаборов определяется после гидрогеологического заключения. Для устройства необходимых санитарных зон, водозаборные сооружения располагаются за территорией жилой застройки. При необходимости устанавливаются сооружения водоочистки с последующим обеззараживанием.

Требуется выполнить и утвердить проекты зон санитарной охраны каждого водозабора.

Водопроводная сеть населенного пункта осуществляется по кольцевой схеме с установкой по трассе пожарных гидрантов и, по необходимости, водоразборных колонок.

Пожарный и аварийный запасы по населенным пунктам представлен в таблице 11, общий пожарный и аварийный запасы равны 191 м³.

Необходимо выполнить строительство резервуаров чистой воды, включающих в себя противопожарный, аварийный и регулировочный запасы в каждой планировочной зоне.

Табл. 11. Необходимое количество резервуаров

| Населенные пункты | Количество и объем резервуаров чистой воды (противопожарных), м³ |
| --- | --- |
| р.п. Шумский | 2х200 |

Для создания централизованной системы водоснабжения должно быть предусмотрено оборудование источника водоснабжения, устраиваемого с учетом зон санитарной охраны. Для организации водоснабжения населения качественной питьевой водой необходимо произвести бурение скважины глубиной 200-250 м с установкой необходимого насосного оборудования. Произвести прокладку сетей холодного водоснабжения, установить водоразборные колонки.

Мероприятия на расчетный срок:

- бурение скважины глубиной 200-250м;

- строительство новых водопроводных сетей.

Табл. 12 Финансовые потребности в мероприятия по развитию системы водоснабжения

| № п/п | Наименование работ | Планируемые сроки реализации | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение разведочно-эксплуатационной скважины на воду | 2017-2018 | Средства местного бюджета – 168 Средства областного бюджета – 3 190 |
| 2 | Строительство новых водопроводных сетей | До 2032 г. | Средства местного бюджета – 550 Средства областного бюджета – 10 579 |
|  | ИТОГО |  | 14 487 |

5.3 Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Водоотведение р.п. Шумского проектируется условно: 200 м3/сутки - со строительством современных очистных сооружений. Выпуск очищенных сточных вод проектируется в местные водоёмы или на рельеф.

Выполняется строительство современных очистных сооружений биологической очистки с доочисткой по фосфатам и нитратному азоту, обеззараживанием с помощью бактерицидного облучения или хлорирования. Обработка осадка выполняется механическим обезвоживанием с последующей отвозкой и утилизацией. После очистки качество очищенной воды должно быть в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «К санитарной охране водных объектов и соблюдению нормативов качества воды в пунктах водопользования».

Также в населённом пункте предусматривается сохранение надворных уборных с непроницаемыми стенками, которые при заполнении периодически очищаются.

От объектов соцкультбыта МО, к которым не подведена централизованная канализация, водоотведение осуществляется автотранспортом на КОС.

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Черт.1, интенсивность дождя в Иркутской области составляет 70л/сек. с 1га. Ливневая канализация Шумского МО выполняется по кюветам дорог с рассредоточенными выпусками на рельеф местности с устройством механической очистки. Соответственно, после очистки качество очищенной воды также должно быть соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «К санитарной охране водных объектов и соблюдению нормативов качества воды в пунктах водопользования».

Табл. 13 Объекты строительства канализации на расчетный срок

| Наименование населенного пункта | Объекты строительства на расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Канализационные очистные сооружения, м³/сут. | Трубопровод, км. |
| р.п. Шумский | 200 | d=200=3.590 |

5.4 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

При числе использования максимума нагрузок (на шинах ПС) 5650 потребление электроэнергии в Шумском МО на 2032 г. составит 38 533 МВтч в год, удельное потребление на расчетный срок составит 12 434 кВтч на человека в год.

Проектные решения по энергоснабжающим сетям 10-35-110кВ приняты на основании подсчетов существующих и проектируемых нагрузок и с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей в соответствии с их категорией и оптимальной загрузки трансформаторов питающей подстанции.

Электроснабжение потребителей Шумского МО на уровне 2032 г. предусматривается от ПС110/35/10кВ «Рубахино».

Первоочередные мероприятия на 2015-2019 г.:

- реконструкция ПС «Рубахино» - замена трансформаторов мощностью 16,0МВА на трансформаторы мощностью 25МВА каждый.

- строительство ТП(1х160кВА), питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

Количество, мощность трансформаторов и месторасположение ТП уточнить на дальнейших стадиях проектирования.

На уровне проекта планировки зарезервировать земли под воздушные линии 10кВ, питающие ТП.

Табл. 14 Нагрузки нового строительства

| Населенный пункт | Ввод жилья | Нагрузка соцкультбыта с учетом отопления | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-2-усадебные (коттеджи) | 2 этажные |  |  |
|  | кол-во | кВт | тыс. м2 | кВт | кВт | кВт |
| р.п. Шумский | 260 | 3900 | 2,4 | 50 | 200 | 4150 |

На расчетный срок до 2032 г.:

– строительство ТП(1х160кВА), питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

Количество, мощность трансформаторов и месторасположение ТП уточнить на дальнейших стадиях проектирования.

На уровне проекта планировки зарезервировать земли под воздушные линии 10кВ, питающие ТП.

Табл.15 Нагрузки нового строительства на расчетный срок до 2032 г.

| Населенный пункт | Ввод жилья | Нагрузка соцкультбыта с учетом отопления | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-2-усадебные (коттеджи) | 2 этажные |  |  |
|  | кол-во | кВт | тыс. м2 | кВт | кВт | кВт |
| р.п. Шумский | 122 | 1830 | 0,84 | 20 | 80 | 1930 |

5.5. Программа инвестиционных проектов в захоронение и утилизацию ТБО

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, улицы, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения.

Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает в себя:

-	подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт;

-	организацию временного хранения отходов в домовладениях;

-	сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

-	обезвреживание и утилизацию бытовых отходов.

При использовании рекомендуемой для поселения контейнерной системы сбора отходов выделяют сменяемые и несменяемые контейнеры. Выбор той или иной системы определяется рядом факторов: удаленностью мест разгрузки мусоровозов, санитарно-эпидемиологическими условиями, периодичностью санитарной обработки сборников отходов и возможностью их обработки непосредственно в домовладениях, типом и количеством спецавтотранспорта для вывоза отходов, количеством проживающих жителей и т.д.

Применение системы сменяемых сборников целесообразно при дальности вывоза не более 8 км, при обслуживании объектов временного образования отходов и сезонных объектов (летние кафе и павильоны, ярмарки, места с большим скоплением людей). При системе сменяемых сборников отходов заполненные контейнеры следует погружать на мусоровоз, а взамен оставлять порожние чистые контейнеры. В этой системе применяются контейнерные мусоровозы.

Система несменяемых сборников отходов является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности. Использование данной системы приемлемо для районов северной и средней климатической зон, для малоэтажной застройки и домов средней этажности. Эффективность системы несменяемых сборников обеспечивается при использовании различных типоразмеров контейнеров - от 0,3 до 1,1 м3. При системе несменяемых сборников отходов твердые бытовые отходы из контейнеров необходимо перегружать в мусоровоз, а сами контейнеры оставлять на месте. В этой системе применяются кузовные мусоровозы.

Организация сбора и вывоза крупногабаритных отходов

Вывоз крупногабаритных отходов с территории домовладений следует производить по мере накопления, но не реже одного раза в неделю. Для их сбора необходимо организовать специально оборудованные места, расположенные на территории домовладений. Площадка должна иметь твердое покрытие и находиться в непосредственной близости от проезжей части дороги. Ее располагают на расстоянии не менее 20 м от жилых домов и не далее 100 м от входных дверей обслуживаемых зданий. Вокруг площадки устраивают зеленые насаждения. Размер площадки выбирают с учетом условий подъезда спецавтотранспорта при вывозе накопленных отходов. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику.

Число площадок для сбора крупногабаритных отходов определяют с учетом нормы накопления, плотности крупногабаритных отходов и периодичности вывоза. На начальном этапе предлагается частично использовать существующие на настоящий момент контейнерные площадки, имеющие асфальтовое покрытие.

Организация сбора и вывоза прочих отходов

Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных, ремонтных и реконструкционных работ в жилых и общественных зданиях, обеспечивается самими предприятиями. Для вывоза отходов привлекается транспорт специализированных организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности. Вывоз отходов осуществляется на специально отведенные участки, имеющие необходимую разрешительную документацию.

Отходы предприятий вывозят сами предприятия с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные полигоны, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.

Уборка территории

Общая протяженность улично-дорожной сети в Шумском городском поселении составляет 48,5 км. Уборка улиц в летнее и зимнее время производится преимущественно с использованием ручного труда.

Производственные отходы

Все промышленные отходы подлежат специальному статистическому учету по форме «2ТП-отходы» и размещаются в соответствии с нормативами отраслевых ведомств.

В области в целом остро стоит необходимость раздельного сбора, сортировки отходов, использования компонентов отходов в качестве вторсырья. Существующая система сбора твердых бытовых отходов не обеспечивает отделение из них вторичного сырья и, что особенно важно, опасных промышленных отходов, образующихся в бытовых условиях (ртутьсодержащие изделия, токсичные металлы, источники тока, нефтепродукты, лакокрасочные материалы, поливинилхлорид и другие опасные вещества). Такие виды отходов при складировании их на полигонах или при сжигании приводят к загрязнению окружающей среды опасными токсикантами.

Для улучшения экологического и санитарного состояния Шумского городского поселения и решения комплекса работ по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора, следует предусмотреть следующие мероприятия:

Мероприятия на расчетный срок:

-	Организация сбора и вывоза жидких отходов с неканализованных территорий на расположенные вблизи канализационные очистные сооружения.

-	Организация полива дорог для осаждения пыли в теплый сезон года;

-	Разработка схемы озеленения поселения;

- Организация централизованного сбора и вывоза ТБО;

- Оборудование контейнерных площадок с контейнерами для сбора мусора.

Мероприятия на первую очередь:

-	Ликвидация несанкционированных свалок, расположенных в границах населенного пункта и выделение территории для временного накопления твердых бытовых отходов;

-	Недопущение образования несанкционированных свалок;

- Разработка схемы санитарной очистки муниципального образования;

- Установка мусорных урн в общественных местах.

Табл. 16 Финансовые потребности в реализацию мероприятий по захоронению и утилизации ТБО

| № п/п | Наименование работ | Планируемые сроки реализации | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок | 2016-2019 | Средства местного бюджета – 500 |
| 2 | Разработка схемы санитарной очистки территории поселка | 2018 г. | Средства местного бюджета – 100 |
| 3 | Установка мусорных урн в общественных местах | 2016-2019 г. | Средства местного бюджета – 80 |
| 4 | Оборудование контейнерных площадок с контейнерами для сбора мусора | До 2032 г. | Средства местного бюджета – 800 |
|  | ИТОГО |  | 1 480 |

Табл. 17 Финансовые потребности для реализации Программы

| № п/п | Наименование | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении | Областной бюджет – 12 488 Местный бюджет – 676 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов в водоснабжении | Областной бюджет – 13 769 Местный бюджет – 718 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов в водоотведении | --- |
| 4 | Программа инвестиционных проектов в энергоснабжении | --- |
| 5 | Программа инвестиционных проектов по захоронению и утилизации ТБО | Местный бюджет – 1 480 |
|  | ИТОГО | 29 131, в том числе Областной бюджет – 26 257 Местный бюджет – 2 874 |

Раздел 6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Финансирование мероприятий Программы может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств энергоснабжающих и энергосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы энергоснабжающих и энергосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться посредством следующих механизмов:

1. Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы организаций коммунального комплекса (в том числе в сферах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, газоснабжения). Одним из источников финансирования таких программ организаций коммунального комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также Тариф на подключение (плата за подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от застройщиков.

2. При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников и привлеченных средств, в т.ч. заемных средств (кредит) и собственных капиталов инвестора.

Установление тарифов на товары (услуги) организаций коммунального комплекса в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением соглашения между, соответственно, администрацией Шумского городского поселения (в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) или Региональной службы по тарифам (электроснабжение, теплоснабжение) и организацией коммунального комплекса.

З. Основными функциями по реализации Программы являются:

-	реализация мероприятий Программы;

-	подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

-	осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

-	организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса установленным требованиям;

-	организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

-	сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

-	осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;

-	обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

-	обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, Региональной службы по тарифам по вопросам по заключению на инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

-	мониторинг и анализ реализации Программы;

-	осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;

-	подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

-	подготовка докладов о ходе реализации Программы и предложений о ее корректировке;

-	участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;

-	организация и координация действий по созданию информационно-расчетного комплекса коммунальной инфраструктуры.

4. Контроль исполнения Программы осуществляется Главой администрации Шумского муниципального образования.

По состоянию на 01.07.2014 г. в Шумском городском поселении установлены следующие тарифы на коммунальные услуги для населения:

Отопление – централизованное отопление жилищного фонда отсутствует; тариф для организаций – 2112 руб./Гкал.

Холодное водоснабжение – отсутствует.

Водоотведение – отсутствует.

Электроснабжение – 0,92  руб./кВт*ч.

Раздел 7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

  - Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шумского муниципального образования являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шумского муниципального образования предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

В случае несоответствия рассчитанных тарифов на коммунальные услуги по одному или более критериям доступности осуществляется корректировка программы одним или несколькими из указанных способов:

-	изменение порядка реализации проектов долгосрочной инвестиционной программы с целью снижения совокупных затрат на ее реализацию;

-	изменение источников финансирования долгосрочной инвестиционной программы за счет увеличения доли бюджетных источников;

-	изменение состава долгосрочной инвестиционной программы.

Программа не считается обоснованной, если ее параметры не соответствуют критериям доступности.

  - Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой:

-	система ответственности по основным направлениям реализации Программы;

-	система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

-	порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов местного самоуправления Шумского городского поселения, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Оценка эффективности реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры осуществляется Муниципальным заказчиком - координатором Программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Шумского муниципального образования.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой местной администрации Шумского городского поселения.

Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительный орган поселения в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Инвестиционные программы разрабатываются организациями на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления Шумского городского поселения и утвержденного главой местной администрации.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.